## Slide 1: Circuitos Eléctricos 1
Ing. Julio Vásquez

## Slide 2: Conceptos Básicos
Circuitos Eléctricos
  La ingeniería eléctrica es el estudio de de los sistemas que producen, transmiten y miden señales eléctricas
  Utilizan modelos físicos y matemáticos para producir sistemas que satisfagan necesidades prácticas
  Los sistemas eléctricos se encuentran en todos lados: casas, oficinas, ciudades, etc.

## Slide 3: Conceptos Básicos
Los sistemas eléctricos se pueden clasificar de varias formas. Una forma es la siguiente:
  Sistemas de comunicación
  Sistemas de computación
  Sistemas de control
  Sistemas de potencia
  Sistemas de procesamiento de señales

## Slide 4: Conceptos Básicos
Con el estudio de los circuitos eléctricos obtenemos los siguientes beneficios
  Soluciones simples de sistemas complejos
  Sistemas complejos se pueden descomponer en componentes más pequeños (componentes)
  El análisis de circuitos eléctricos introduce una metodología para resolución de redes con ecuaciones diferenciales relacionadas.
  La teoría de circuitos es de por si interesante por todos los logros hechos por el hombre en el área de la electrónica

## Slide 5: Conceptos Básicos
Para el estudio de los circuitos eléctricos se asumirán las siguientes premisas:
  Cargas en movimiento producen señales eléctricas
  La carga neta en todos los componentes del circuito es 0
  No hay acople magnético entre los elementos de un circuito. Este puede ocurrir dentro de un elemento.

## Slide 6: Conceptos Básicos
Circuito eléctrico: Lazo cerrado formado por diferentes elementos donde circula una corriente

## Slide 7: Definiciones importantes
Voltaje: Trabajo necesario para llevar una carga eléctrica de un potencial A a un Potencial B (VAB)
V = ∆W/∆Q
v = dw/dq
Donde V se mide en Volts, W en Joules y Q en Coulombs
Carga de un electrón: 1.6022x10-19 C

## Slide 8: Definiciones importantes
Corriente: Cantidad de carga que pasa por un punto en un tiempo determinado
I = ∆Q/∆T
i = dq/dt
Donde I se mide en Amperios, Q en Coulombs y T en segundos

## Slide 9: Definiciones importantes
Elemento ideal de circuito: Es el elemento básico de un circuito que tiene las siguientes características:
  Tiene solamente 2 terminales
  Se puede describir matemáticamente por la relación matemática en términos del voltaje y corriente en sus terminales
  No se puede subdividir en otros elementos

## Slide 10: Definiciones importantes
Potencia y Energía: La potencia se define de la siguiente forma:
p = dw/dt
Donde p se mide en Watts, w en Joules y t en segundos. Como
p = dw/dt = (dw/dq)(dq/dt) = vi

## Slide 11: Definiciones importantes
Potencia y Energía:
  Para el signo se usará una convención pasiva. Esto significa que si la corriente va en dirección de la caída de voltaje, entonces el signo será positivo. Si no será negativo.

## Slide 12: Definiciones importantes
Potencia y Energía:
  Elementos activos son aquellos que dan energía al circuito (p = -vi)
  Elementos pasivos son aquellos que consumen energía del circuito (p = vi)
  La sumatoria de la potencia entregada y consumida en un circuito es siempre igual a 0

## Slide 13: Definiciones importantes
Elemento | Potencia
a | 10 V * 3 A = 30 Watts
b | - 3 V * 3 A = -9 Watts
c | - 7 V * 1 A = - 7 Watts
d | - 2 V * 2 A = -4 Watts
e | - 5 V * 2 A = - 10 Watts
Total | 0 Watts

## Slide 14: Definiciones importantes
Potencia y Energía:
  Elementos activos son aquellos que dan energía al circuito (p = -vi)
  Elementos pasivos son aquellos que consumen energía del circuito (p = vi)
  La sumatoria de la potencia entregada y consumida en un circuito es siempre igual a 0

## Slide 15: Elementos de Circuitos
Resistencia eléctrica:
  Es la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica cuando circula a través de él.
  Sus unidades se presentan en Ohms (Ω)
  Un elemento se denomina Ohmico cuando su relación entre voltaje y corriente es lineal según la siguiente expresión:
R = V/I

## Slide 16: Elementos de Circuitos
Resistencia eléctrica:
  Para calcular la resistencia de un material se utiliza la siguiente fórmula
  R = ρ l/A
  Donde ρ es la resistividad del material, l es el largo del material y A es el área transversal del material.
  Las resistencias tienen una capacidad máxima de consumo de potencia dependiendo del material y la forma . Resistencias usuales se encuentran para una potencia máxima de 0.25 W y 0.5 W

## Slide 17: Elementos de Circuitos
Capacitor:
  Es un elemento que almacena energía eléctrica. Es un elemento pasivo. Está formado por un par placas conductoras separadas por un material dieléctrico. Al momento en que se coloca una diferencia de potencial entre las dos placas, una de las mismas adquiere una carga positiva y la otra una carga negativa (total es una carga neutra)

## Slide 18: Elementos de Circuitos
Capacitor:
  La capacitancia se calcula de la siguiente forma:
  C = Єr Єo A/d
  Donde Єr es la permeabilidad eléctrica relativa del material, Єo es la permeabilidad eléctrica del vacío (8.8541878176 x 10-12 F/m), A es el área que comparten las dos placas y d es la distancia entre las mismas.
  El voltaje en un capacitor se calcula de la siguiente forma:
  V = Q/C
  Donde Q es la carga del capacitor y C es la capacitancia

## Slide 19: Elementos de Circuitos
Inductor:
  Un inductor es una bobina de un material conductor, generalmente un alambre o hilo de cobre esmaltado. Este elemento debido al fenómeno de autoinducción almacena energía en forma de campo magnético. Generalmente la bobina se enrolla en un material con una permeabilidad magnética relativa μr superior a la del vacío μo (4πx10-12 NA-2)
  La relación entre Єo y μo es la siguiente
  Єo x μo = 1/c2
  Donde c es la velocidad de la luz en el espacio vacío

## Slide 20: Elementos de Circuitos
Inductor:
  El voltaje en un inductor se calcula de la siguiente forma:
      v(t) = Ldi/dt
  Donde L es la inductancia del elemento, i es la corriente en A y t es tiempo en segundo.